Полуприцеп-тяжеловоз

ТСП 94161-0000010

Размеры при полной массе

Технические характеристики

| Снаряженная масса, кг | 8000 | Трапы /угол въезда, град. /ширина, мм | с механическим приводом /18 /700 |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса груза, кг | 27000 | Подвеска | Зависимая рессорная |
| Полная масса, кг | 35000 | Шины / количество | 10,00R20 / 8+1 |
| Нагрузка на шины, кг | 20000 | Сцепной шкворень | 2 дюйма JOST или GF (Германия) |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15000 | Стандартное оснащение | пневмопривод тормозов WABCO (Германия), опорное устройство JOST (Германия), противооткатные упоры SUER (Германия), боковая защита, инструментальный ящик, корзина запасного колеса |

в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полуприцепов, возможны некоторые изменения не отраженные в данной рекламе

# Text boxes

(351)   263-87-71

266-49-05

727-78-05

www.politrans.ru, politrans2@mizar.ru