| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в заказе | 1 |  |
| Дата отгрузки |  |  |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 30._____.07

на изготовление транспортного средства специализированного

с кран - манипулятором ПРМ.

1. Монтажная база					                   КамАЗ – 43118-1098-15

- установить фаркоп                                                                       кабина со спальным местом

- смонтировать электропневмовыводы

2. Кабина кузова:								   с отопителем Планар 8Д

- цвет кузова – желтый (RAL1033)-красный(RAL3000)

- рундук с сидением.

- дверь с глухим окнами с права по ходу движения, а/м.				1 шт.

- дверь с лева по ходу движения, а/м. для монтажа токарного станка.		1 шт.

- на левой боковой двери предусмотреть петли и запоры типа «Балттрейлеровские».

- окно раздвижное слева по ходу движения, а/м.					1 шт.

- окно  глухое справа по ходу движения, а/м.						1 шт.

- на передней панели кузова установить навесной шкаф 				1 шт.

3. Грузоподъемное устройство				Гидроманипулятор ЛВ 185-04

- грузовой момент, тн/м									7,5

- грузоподъемность при max вылете стрелы, кг/м					1000/7,3

- грузоподъемность при min вылете стрелы, кг/м					2470/3,0

4. Оборудование для сварки:

- силовой генератор EG 202.7, 								1 шт.

- сварочный выпрямитель ВД-313, 							1 шт.

- кабель сварочный,									2х25 м.

- щиток сварщика наголовный,								1 шт.

- электрододержатель,									1 шт.

5. Оборудование для газовой резки:

- контейнеры под кислородный баллон установить

на грузовой платформе,									1шт.

- место под пропановый баллон с крепежом установить

в кабине кузова, 										1шт.

- шланги подачи кислорода и пропана,						2х15м

- редуктор кислородный одноступенчатый, 						1 шт.

- редуктор пропан бутановый одноступенчатый, 					1шт.

- резак, 											1шт.

- горелка, 											1шт.

6. Пуско - зарядное устройство – на 500А						1 шт.

7. Оборудование кабины кузова:

- верстак слесарный с ящиками с двумя отделениями,				1 шт.

- тисками (р-р губок не менее 100 мм.),				1 шт.

- оборудование для мех. обработки:

- сверлильный станок с тисками (380В),				1 шт.

- наждачно-обдирочный станок - Ø круга-300мм. (380В),				1 шт.

- углошлифовальная машинка 				1 шт.

- токарный станок - 250ИТВМ				1 шт.

с лева по ходу движения, а/м на  уровне шпинделя токарного станка

предусмотреть люк открывающийся вниз.				1 шт.

8. Дополнительное оборудование и инструменты:

- фароискатель за кабиной кузова						      по 1 шт.

- паяльная лампа										1 шт.

- шанцевый инструмент

- кувалда большая и малая 				      			      по 1 шт.

- лопата штыковая										1 шт.

- лопата совковая										1 шт.

- ведра оцинкованные, топор				     			      по 1 шт.

- средства безопасности:

- диэлектрические боты,									1 шт.

- диэлектрические перчатки,								1 шт.

- комплект ремонтный:

- съемники СВ 3/0.5, СВ 22, СВ 34						      по 1 шт.

- набор рожковых ключей									1 к-т

- набор торцовых ключей 								1 к-т

- набор головок										1 к-т

- набор напильников									1 к-т

- ключ газовый 										1 шт.

- зубило, молоток						    			      по 1 шт.

- комплект слесарного контрольно-измерительного инструмента:

- штангенциркуль большой и малый 						      по 1 шт.

9. Разъем для подключения к внешнему источнику.

10. Панель для отбора электроэнергии внешними потребителями 380В – 1 точка

и 220В – 2 точки.

11. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД и Госгортехнадзора.